# Модуль управления не штатным

# мультимедийным устройством со штатных

# рулевых клавиш через аудио меню

#### CAN-SBA3

#### (www.autoperehodnik.ru)

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддерживаемые автомобили :

- VW (c информационным дисплеем на приборной панели белого свечения ):

Passat B6, Passat CC, Jetta, Touran, Golf VI, Golf VI+, Tiguan, Eos, Caddy

Поддерживаемые бренды мультимедийных систем :

- PIONEER (ИК-излучатель, мини-джек)

- ALPINE (мини-джек)

- KENWOOD (провод)

- JVC (ИК-излучатель, мини-джек)

- CLARION (ИК-излучатель, мини-джек)

- PROLOGY (ИК-излучатель)

- SONY (ИК-излучатель, мини-джек)

- CARMANY (провод)

- MYSTERY (провод)

- PHANTOM (провод)

# Назначение

# Модуль управления не штатным мультимедийным устройством с рулевых клавиш CAN-SBA3 (далее модуль) позволяет управлять громкостью (Volume+, Volume-); поиском частоты, каналов, треков (Seek+, Seek-), приглушением звука (Mute) и выбором источника (Source) на мультимедийных устройствах PIONEER, ALPINE, KENWOOD, JVC, CLARION, PROLOGY, SONY, CARMANY, MYSTERY, PHANTOM через меню AUDIO на дисплее приборной панели (MFA) а/м, а также подключать к мультимедийным устройствам сигналы включения габаритов, положения ключа АСС и включения задней передачи .

Данный модуль может применятся на следующих а/м с информационным дисплеем на приборной панели белого свечения, оборудованных круглыми (Фото 1) или прямоугольными (Фото 2) клавишами на руле: VW Passat B6, VW Passat CC, VW Jetta, VW Touran, VW Golf VI, VW Golf VI+, VW Tiguan, VW Eos, VW Caddy

Фото 1. Руль с круглыми клавишами                                Фото 2. Руль с прямоугольными клавишами

Функции клавиш :

1  	- Клавиша увеличения громкости (Volume +)

2   	- Клавиша уменьшения громкости (Volume -)

3 	- Клавиша приглушения звука (Mute)

4	- Клавиша выбора следующего пункта меню (Menu >)

5*	- Клавиша выбора источника (включения/выключения) (Source), а также входа

и выхода в меню выбора бренда мультимедийной системы (-SELECT-)

6*	- Клавиша поиска частоты, трека, канала и т.д. вперед (Seek +), а также выбора

следующего бренда в меню установки мультимедийной системы

7*	- Клавиша поиска частоты, трека, канала и т.д. назад (Seek -), а также выбора

предыдущего бренда в   меню установки мультимедийной системы

8	- Клавиша поиска частоты, трека, канала и т.д. вперед (Seek +)

9	- Клавиша поиска частоты, трека, канала и т.д. назад (Seek -)

10	- Клавиша выбора предыдущего пункта меню (Menu <)

*	Данные функции клавиш работают только в режиме выбранного                         Фото 3. Отображение

клавишами 4, 10 пункта меню AUDIO (Фото 3).                                                       на дисплее режима AUDIO

- Выводы модуля, установка и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина головного устройства - 2 вывода; сигналы включения габаритов, задней передачи и ACC - 3 вывода-выхода положительной полярности; сигнал управления магнитолой – 2 вывода; сигнал внешнего ИК-передатчика  – 1 вывод.

Подключение модуля производится к штатному разъему магнитолы согласно Рисунку 1. При использовании проводного или мини-джекового подключения для управления магнитолой, необходимо пин черного провода с мини-джеком вставить в соответствующее гнездо разъема модуля (№3 или №20) в зависимости от бренда магнитолы. Если используется проводное подключение, то необходимо откусить мини-джек и соединить данный провод с соответствующим проводом управления на магнитоле. Если используется ИК-управление магнитолой, то необходимо подключить согласно схемы ИК-передатчик, который устанавливается в любом удобном месте в прямой видимости от окна ИК-приемника на магнитоле. Как правило - это плафон салонного освещения.

Рис. 1. Схема подключения модуля

- Работа модуля

Для управления магнитолой необходимо включить зажигание.  Для увеличения или уменьшения уровня громкости, необходимо соответственно нажать клавишу 1 или 2. Для приглушения звука - 3. Для поиска станций/треков вперед - 8, назад - 9. Для управления магнитолой клавишами 5 (выбор источника, включение/выключение), 6 (поиск станций/треков вперед) и 7 (поиск станций/треков назад) необходимо  перевести работу данных клавиш в режим “AUDIO”, тоесть с помощью клавиш 4, 10 выбрать на информационном дисплее закладку “AUDIO”. После чего на 1 секунду высветится надпись “- AGT -“, а затем бренд управляемой магнитолы согласно Таблицы 2. Изначально - это “PION-IR”. Далее при нажатии клавиши 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 или 9 на дисплее приборной панели будет дублироваться название функции нажимаемой клавиши (см. Таблицу 1).

Для изменения бренда управляемой магнитолы необходимо сделать следующие действия:

- В  режиме  “AUDIO”  нажать  и  удерживать  около  15  секунд  клавишу  5  пока  не  высветится  надпись “-SELECT-“, после чего поочередно с данной надписью с интервалом 1 секунда будет высвечиваться надпись установленного в данный момент бренда мультимедийной системы.

- Далее, согласно Таблицы 2, клавишами 6, 7 выбрать нужный бренд. При этом клавишами 1, 2, 3, 8 и 9 можно проверить работоспособность управления.

- По окончании выбора повторно коротко нажать 5 или выключить зажигание.

Данные выбранного бренда сохраняются в энергонезависимой памяти, и не изменяются после отключения питания.

Таблица 1. Отображение функций клавиш на информационном дисплее

| Функция | Выбор аудио меню | Увеличение громкости | Уменьшение громкости | Поиск следующей стан./трека | Поиск предыдущей стан./трека | Выбор источника | Приглу-шение звука |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клавиша на руле | 4, 10 | 1 | 2 | 6, 8 | 7, 9 | 5 | 3 |
| Отобра-жение на дисплее |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Бренды поддерживаемых мультимедийных систем

| Надпись на информа-ционном дисплее | Бренд мультимедийной системы (тип управления) |
| --- | --- |
|  | PIONEER (ИК-управление) | PIONEER (мини-джек) | ALPINE (мини-джек) | KENWOOD (провод) | JVC (ИК-управление) | JVC (мини-джек) | CLARION (ИК-управление) | CLARION (мини-джек) | PROLOGY (ИК-управление) | SONY (ИК-управление) | SONY (мини-джек) | CARMANY (провод) | MYSTERY (провод) | PHANTOM (провод) |
| PION-IR | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| ALPINE |  | √ | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| KENWOOD |  | √ |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| JVC |  | √ |  |  |  | √ |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| JVC-IR |  | √ |  |  | √ |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ |
| CLAR-IR |  | √ |  |  |  |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |
| PROL1-IR |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| PROL2-IR |  | √ |  |  |  |  |  |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |
| SONY-IR |  | √ |  |  |  |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √ |

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления в активном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 30 мА |
| Ток потребления в пассивном состоянии CAN-шины, и отсутствии нагрузок на выходах | не более 1 мА |
| Ток нагрузки на выводах 6, 7,17 (каждого) | не более 0,5 А |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 72х58х28 мм |

- Комплект поставки

- Модуль CAN-SBA3		1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- ИК-передатчик			1 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

www.autoperehodnik.ru