# Модуль управления штатным автономным

# отопителем для а/м VW по CAN-шине

#### WB-CON4

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Поддерживаемые автомобили :

VW : Passat B6 (2005/2009 м.г.) / Passat CC (2009 м.г.) / Touran (2003/2009 м.г.) / Tiguan (2008 м.г.)

### WWW.AUTOPEREHODNIK.RU

# Назначение

Модуль управления штатным автономным отопителем WB-CON4 предназначен для включения/выключения  режима прогрева двигателя штатного автономного отопителя (догревателя двигателя) на а/м VW : Passat B6 (2005/2009 м.г.) / Passat CC (2009 м.г.) / Touran (2003/2009 м.г.) / Tiguan (2008 м.г.) от дополнительных устройств (сигнализаций, GSM-модулей, дистанционного радиоуправления и др.) посредством аналоговых управляющих сигналов.

- Выводы модуля и подключение

Адаптер имеет 20-ти контактный разъем типа MINI-FIT, содержащий следующие группы выводов:

питание - 2 вывода; CAN-шина отопителя - 2 вывода; CAN-шина а/м - 2 вывода; управление модулем – 2 вывода-входа для включения/выключения отопителя.

Схема подключения:

- Работа модуля

Для включения отопителя, необходимо на вывод 15 подать потенциал +12В или на вывод 14 подать потенциал 0В ("земля"). Отопитель будет работать пока на указанных выводах будут присутствовать соответствующие потенциалы.

- Технические характеристики

| Напряжение питания | 9-18 В |
| --- | --- |
| Ток потребления | не более 1.5 мА |
| Минимальный входной ток на выводах 14, 15 | не менее 1,5 мА |
| Температурный диапазон | от -40 до +85 ОС |
| Габариты ДхВхШ | 51х21х48 мм |

- Комплект поставки

- Модуль WB-CON4		1 шт.

- Соединительный жгут проводов	1 шт.

- Настоящее техническое описание	1 шт.

WWW.AUTOPEREHODNIK.RU

ДЛЯ ЗАМЕТОК :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________